Приложение № 1
к постановлению Администрации города Омска

от_________________________ №____________

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства федерального,

регионального, местного значения и характеристиках планируемого развития территории, расположенной в границах юго-западная сторона земельного участка с кадастровым номером 55:36:050201:33 – северная сторона земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:050201:3030, 55:36:050201:12 в Советском административном округе города Омска, планировочного элемента 10-1, установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области

I.	Общие положения

Проект планировки территории, расположенной в границах: юго-западная сторона земельного участка с кадастровым номером 55:36:050201:33 – северная сторона земельных участков 55:36:050201:3030, 55:36:050201:12 
в Советском административном округе города Омска, планировочного элемента 10-1, установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43, для размещения линейных объектов (далее – проект планировки территории) подготовлен на основании распоряжения директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 16 июня 2016 года 
№ 1415 «О подготовке документации по планировке некоторых частей территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области», Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области», Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского совета от 10 декабря 2008 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Правила), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Проект планировки территории является основой для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов капитального строительства и линейных объектов.

II. Современное использование территории проектирования.

В соответствии с Правилами территория проектирования расположена 
в территориальных зонах:

- П-3 – зона производственно-коммунальных объектов IV – V классов опасности;

- Л – зона естественного ландшафта.

Строительство газопровода предусматривается в две очереди.

Первая очередь включает в себя:

- установку задвижки (Ду50) в точке врезки в существующий газопровод среднего давления Д63х5.8;

- строительство газопровода среднего давления (Г2) от точки врезки 
в существующий газопровод среднего давления Д63х5.8 до территории Общества с ограниченной ответственности «РСУ СтЭП»;

- установку запорной арматуры (Ду50) перед территорией Общества 
с ограниченной ответственностью «РСУ СтЭП»;

- установку молниезащиты задвижки.

В первой очереди строительства проектируется газопровод среднего давления, который  предназначен для газоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «РСУ СтЭП».

Вторая очередь строительства включает в себя:

- строительство газопровода среднего давления (Г2) от точки врезки после запорной арматуры (Ду50) перед территорией Общества 
с ограниченной ответственностью «РСУ СтЭП», проектируемой 
в первой очереди, до проектируемого газораспределительного шкафа (далее – ГРПШ) на территории Общества с ограниченной ответственностью «РСУ СтЭП»;

- установку проектируемого ГРПШ;

- газопровод низкого давления (Г1) от ГРПШ до котельной Общества 
с ограниченной ответственностью «РСУ СтЭП»;

- установку запорной арматуры в обвязке ГРПШ;

- установку молниезащиты ГРПШ.

Вторая очередь строительства газопровода данным проектом планировки территории не рассматривается, так как расположена за границами территории проектирования.

Источником газоснабжения проектируемого газопровода среднего давления является существующий газопровод среднего давления Д63х5.8.

Проектируемый газопровод среднего давления пересекает грунтовые проезды.

III. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства  и ввода 
в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта – сети газораспределения к производственному зданию Общества с ограниченной ответственностью «РСУ СтЭП», расположенному по адресу: город Омск, улица Нефтезаводская, дом 43/1.

В границах проектируемой территории не предусмотрено размещение объектов социального обслуживания.

Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют.

Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Характеристики принятых проектом планировки территории решений 
в обобщенном виде представлены в таблице 1 «Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории».

В таблице 2 представлены «Основные технико-экономические показатели линейного объекта (газопровод)».

Таблица 1

«Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь элемента планировочной структуры – всего, в том числе: | га | 4,1965 |
| 1.1 | - площадь зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 2,9616 |
| 1.2 | - площадь зоны естественного ландшафта | га | 1,2349 | » |

Таблица 2

«Основные технико-экономические показатели линейного объекта (газопровод)

№ п/п

| Наименование показателей | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотность газа, применяемая по проекту | кгс/м3 | 0,685 |
| 2 | Категория газопровода давлением свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно | - | Газопровод среднего давления III категории |
| 3 | Давление газа в точке врезки в существующий газопровод среднего давления | МПа | 0,3-0,29 (max-min) |
| 4 | Производительность проектируемого газопровода среднего давления, | м3/ч | 74,22 |
| 5 | Общая длина с учетом вертикальных участков газопровода среднего давления | м | 924,0 | » |