Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от ___________________ № _________________

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и характеристиках планируемого развития территории в границах: земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:050204:3972, 55:36:050204:3974, 55:36:050204:3100, 55:36:050204:3082 – восточная сторона земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:050204:3974, 55:36:050204:3973 – западная граница земельного участка 
с кадастровым номером 55:36:000000:1426 – северная граница земельного участка с кадастровым номером 55:36:050204:3973 в Советском административном округе города Омска, расположенной в планировочном элементе 10-1 согласно схеме 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области

I. Общие положения

Проект планировки территории в границах: земельных участков 
с кадастровыми номерами 55:36:050204:3972, 55:36:050204:3974, 55:36:050204:3100, 55:36:050204:3082 – восточная сторона земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:050204:3974, 55:36:050204:3973 – западная граница земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:1426 –  северная граница земельного участка с кадастровым номером 55:36:050204:3973 в Советском административном округе города Омска, расположенной в планировочном элементе 10-1 согласно схеме 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета 
от 25 июля 2007 №43 (далее – проект планировки территории), подготовлен на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Омской области, муниципальных правовых актов города Омска, региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30 сентября 2008 года 22-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области» (далее – региональные градостроительные нормативы), с учетом сведений государственного кадастра недвижимости.

Проект планировки территории разработан в целях:

- выделения элемента планировочной структуры;

- установления параметров планируемого развития элемента планировочной структуры;

- установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков, частей земельных участков;

- обеспечения необходимых условий для последующего архитектурно-строительного проектирования;

- обеспечения требований законодательства Российской Федерации, устанавливающих необходимость разработки документации по планировке территории при осуществлении строительства линейных объектов.

Разработка проекта планировки вызвана необходимостью строительства  линейного объекта – «Газопровод к производственному зданию по адресу: 644035, г. Омск, Красноярский тракт, дом 91».

II. Современное использование проектируемой территории

Площадь территории проектирования составляет 1,24 га. Согласно Генеральному плану города Омска, проектируемый район расположен в северо-западной  части города Омска.

Границами проектирования является часть территории планировочного элемента 10-1, установленного схемой 2.1 Генерального плана в границах: земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:050204:3972, 55:36:050204:3974, 55:36:050204:3100, 55:36:050204:3082 – восточная сторона земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:050204:3974, 55:36:050204:3973 – западная граница земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:1426 – северная граница земельного участка 
с кадастровым номером 55:36:050204:3973 в Советском административном округе города Омска.

Территория элемента планировочной структуры пересечена проселочной грунтовой дорогой, наземными и подземными коммуникациями.

В границах проектируемой территории отсутствует жилая застройка, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Объекты культурного наследия, особо охраняемые территории, пункты полигонометрии, а также их охранные зоны в границах проектируемой территории отсутствуют.

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения.

III. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории

Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование территории выполнено с учетом исторически сложившейся планировочной структуры, наличия существующей застройки, инженерных коммуникаций и их технических зон, а также с учетом перспективы развития застроенных территорий.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Омска, границы проектирования находятся в санитарно-защитной зоне производственных объектов.

В соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические 
и оздоровительные учреждения общего пользования.

IV. Основные направления транспортного обслуживания территории

В границах  проектируемой территории расположена  подъездная дорога к производственной базе.

С восточной стороны проектируемой территории, расположен Красноярский тракт.

Транспортные сооружения на данной территории отсутствуют.

Движение пешеходов осуществляется по существующим проездам 
и тропиночной сети.

V. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения проектируемой территории

В пределах границ проектирования имеются существующие инженерные коммуникации.

На проектируемой территории расположены электрический кабель 10 кВ, воздушная  линия связи, газопровод.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» установлены следующие охранные зоны для воздушных линий электропередач 
с напряжением:

- 1 кВ – 2 м;

- 1-20 кВ – 10 м.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
от 24 апреля 2002 года № 3399, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации зона санитарной охраны водопроводов, расположенных на проектируемой территории представлена санитарно-защитной полосой и составляет 10 м.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение проектируемого газопровода:

- высокого давления Г3 (0,6 МПа) категории II, протяженностью 368,7 м;

- низкого давления Г1 (0,002 МПа) категории IV, протяженностью 61,1 м.

Согласно  постановления Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» устанавливается охранная зона вдоль трассы наружного подземного и надземного газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода.

Размещение перспективных инженерных коммуникаций для конкретных потребителей возможно в границах автомобильных дорог общего пользования и в границах застроенных и подлежащих застройке территорий в соответствии с техническими регламентами.

VI. Инженерная подготовка территории

Территория в границах проектирования свободная от застройки 
и  улично-дорожная сеть не благоустроены, отсутствует твердое покрытие. Прокладка проектируемого газопровода предусмотрена по естественному рельефу местности. В связи с этим организация рельефа трассы газопровода 
и специальная инженерная подготовка территории не требуется.

Проектом планировки территории не предусмотрена вертикальная планировка территории. Мероприятия по вертикальной планировки 
и инженерной подготовки территории необходимо предусмотреть 
на последующих стадиях проектирования.

# VII.  Характеристики планируемого развития территории

Характеристики принятых проектом решений по планировке территории представлены в таблице «Основные технико-экономические показатели проекта планировки».

Описание и обоснование размещения и параметров планируемого строительства объекта, мероприятия по гражданской обороне и мероприятия  по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изложены в материалах по обоснованию проекта планировки территории.

Таблица

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее/ Планируемое (далее – сущ./план.) | Номер элемента планировочной структуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10-1.12.1 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Площадь элемента планировочной структуры, всего, в том числе: | га | - | 1,73 |
|  | - площадь зоны инженерной инфраструктуры | га | сущ. | 0,68 |
|  |  |  | план. | 0,58 |
|  | - площадь зон производственно-коммунальных объектов IV-V классов опасности | га | сущ. | 0,47 |
|  |  |  | план. | - |