Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от ____ ______________ № _________________

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения и характеристиках планируемого развития территории, расположенной в границах части территории планировочного элемента 11-1, установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области

- Общие положения

Проект планировки и проект межевания части территории планировочного элемента 11-1, установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее – проект планировки территории, проект межевания территории, проектируемая территория), подготовлен на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 (далее – Генеральный план); Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201 (далее – Правила землепользования и застройки); Региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30 сентября 2008 года № 22-п; Нормативов градостроительного проектирования Муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 22 марта 2017 года № 519.

Разработка проекта планировки и межевания территории вызвано необходимостью строительства дублирующей трассы газопровода высокого давления для увеличения пропускной способности на участке Кировская котельная – газорегуляторный пункт - 41, расположенного по улице 2-я Солнечная в Кировском административном округе города Омска.

- Современное использование территории

Проектируемая территория расположена в северной части Кировского административного округа города Омска, в центральной части планировочного элемента 11-1, установленного схемой 2.1 Генерального плана в пределах  надпойменной террасы р. Иртыш.

Территория в границах проектирования составляет 19,81 га.

Границами проектирования является часть улицы 2-я Солнечная в Кировском административном округе года Омска.

В границах проектирования располагаются дороги общегородского и местного значения, проезды к производственным территориям, наземные и подземные коммуникации, магазин, пункт полигонометрии. Территория пересечена железнодорожными путями.

В границах проектируемой территории отсутствует жилая застройка, объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения. Объекты федерального значения, объекты культурного наследия, особо охраняемые территории, а также их охранные зоны в границах проектируемой территории отсутствуют.

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

Основные решения по развитию территории приняты с учетом утвержденного Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области.

Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области устанавливают следующие территориальные зоны для рассматриваемой территории:

- ОД1 - зоны объектов административно-делового и общественного назначения;

- ИТ1 - зона полосы отвода железной дороги;

- ИТ2 - зона городского наземного транспорта;

- П2 - зоны производственно-коммунальных объектов III класса опасности.

Проектом предусматривается перепланировка улично-дорожной сети по улице 2-я Солнечная в соответствии с Генеральным планом муниципального образования городской округ город Омск Омской области, размещение дублирующей трассы газопровода высокого давления по улице 2-я Солнечная, объектов благоустройства.

Красные линии установлены данным проектом с учетом Генерального плана. Ширина проектируемой улицы в красных линиях составила: 112-123 м.

Каталог координат поворотных точек установленных красных линий размещен в материалах по обоснованию в Приложении 1.

Объекты общественно-делового назначения

Проектом предусматривается снос здания, частично расположенного на проектируемой территории, и изъятие земельного участка для муниципальных нужд.

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

На 1-м этапе строительства проектом предусматривается реконструкция улично-дорожной сети по улице 2-я Солнечная и по улице Багнюка, установка светофорных объектов, размещение пешеходных переходов, реконструкция остановок общественного транспорта, размещение путепровода через железную дорогу и благоустройство территории.

На 2-м этапе строительства проектом предусмотрено расширение улично-дорожной сети по улице 2-я Солнечная в соответствии с Генеральным планом муниципального образования городской округ город Омск Омской области и перенос проезжей части дороги по улице Багнюка.

Инженерное обеспечение территории

На территории проектирования развита сеть подземных и надземных коммуникаций. Существующие коммуникации представлены сетями водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, сетями связи.

В границах проектирования ширина охранных зон, указанных на чертеже планировки территории и чертеже межевания территории, определена в зависимости от диаметра сети и напряжения:

- водопровод - 5 м в обе стороны от сети;

- водоотведение – 3, 5 м в обе стороны от сети;

- теплоснабжение - 3 м в обе стороны от сети;

- электроснабжение – 10, 15 м в обе стороны от сети;

- газоснабжение - 2 м в обе стороны от сети;

- сети связи - 2 м в обе стороны от сети.

Размещение перспективных инженерных коммуникаций для конкретных потребителей возможно в границах автомобильных дорог общего пользования и в границах застроенных и подлежащих застройке территорий в соответствии с техническими регламентами.

Газоснабжение

Проектом предусматривается строительство стального газопровода природного газа высокого давления (0,6 Мпа) II категории диаметром 426х24,0 по улице 2-я Солнечная в Кировском административном округе города Омска в части территории планировочного элемента 11-1, установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области.

Общая протяженность газопровода с учетом вертикальных участков составляет 1460,7 м.

Прокладка газопровода предусмотрена в подземном и надземном исполнении.

Проектируемый газопровод является дублирующей трассой газопровода высокого давления, проектируемый в целях  увеличения пропускной способности на участке Кировская котельная – ГРП-41.

- Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Прокладка проектируемого газопровода предусмотрена по естественному рельефу местности. В связи с этим, организация рельефа трассы газопровода и специальная инженерная подготовка территории не требуется.

В целях защиты территории от морозного пучения и подтопления подземными водами необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- организации дренажей поверхностного стока;

- мониторинг режима подземных и поверхностных вод;

- наблюдения за работой сооружений инженерной защиты;

- увеличение количества обходов трассы в 2-3 раза против нормы;

- снегозадержание;

- утепление всех выходов газопровода на поверхность земли.

Проектом планировки не предусмотрена вертикальная планировка территории, мероприятия по вертикальной планировке и инженерной подготовки территории необходимо предусмотреть на следующих стадиях проектирования.

Благоустройство и озеленение территории

Проектом предлагается произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- освещение территории.

Для озеленения территории рекомендуется использовать деревья и кустарники, свойства которых соответствуют условиям произрастания, устойчивым к влиянию антропогенных и техногенных факторов.

Таблица № 1

# Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее/ планируемое далее-сущ./план | Номер элемента планировочной структуры | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11-1.ИТ4 |  |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории (площадь элемента планировочной структуры) – всего, в том числе: | 19,81 |
| 1.1.1 | Площадь территории общего назначения, улиц и дорог | га | план. | 19,34 | 19,34 |
| 1.1.2 | Площадь территории полосы отвода железной дороги | га | сущ. | 0,47 | 0,47 |

- Положение об очередности планируемого развития территории

В целях рациональной организации строительства и создания благоприятных условий для населения рекомендуется этапное развитие проектируемой территории.

Развитие части территории планировочного элемента 11-1, установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области предлагается осуществить в 2 этапа:

Проектом планировки в рамках 1 этапа предполагается выполнение проектных и строительных работ. Проектные работы включают следующие мероприятия:

- подготовка проектной документации на проектируемую территорию;

- подготовка рабочей документации на проектируемую территорию;

- проведение кадастровых работ и постановка земельных участков на учет в ЕГРН;

- получение разрешения на проведение строительных работ.

В рамках 1 этапа предусматривается строительство следующих объектов:

- строительство проектируемой инженерной коммуникации (газопровод);

- реконструкция улично-дорожной сети по улице 2-я Солнечная и по улице Багнюка;

- установка светофорных объектов;

- размещение пешеходных переходов;

- реконструкция остановок общественного транспорта;

- размещение путепровода через железную дорогу;

- благоустройство территории.

В рамках 2 этапа предполагается строительство следующих объектов:

- расширение улично-дорожной сети по улице 2-я Солнечная;

- перенос проезжей части дороги по улице Багнюка.

Строительство трассы газопровода производится в 3 этапа:

- подготовительный период (освобождение строительной площадки от строений, деревьев, обеспечение транспортной доступности на всем протяжении строительно-монтажных работ);

- строительство линейного объекта;

- период после завершения строительства (восстановление и очищение территории от строительного мусора).

- Проект межевания территории

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные

способы их образования

Таблица № 2

| № п/п | Номер земельного участка по проекту | Местоположение | Площадь по проекту, кв. м. | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 (9 контуров) | г. Омск, Кировский АО, ул. 2-я Солнечная | 35356 | Из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 2 | :ЗУ2 (9 контуров) | г. Омск, Кировский АО, ул. 2-я Солнечная | 93 | Из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 3 | :ЗУ3 (2 контура) | г. Омск, Кировский АО, ул. 2-я Солнечная | 516 | Из земель, государственная собственность на которые не разграничена |

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Таблица № 3

| № п/п | Номер земельного участка | Площадь по проекту, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 (9 контуров) | 35356 |
| 2 | :ЗУ2 (9 контуров) | 93 |
| 3 | 55:36:100901:220 | 236 |

Сведения о видах разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории

| № п/п | Номер земельного участка по проекту | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 (9 контуров) | Земельные участки (территории) общего пользования, автомобильный транспорт, коммунальное обслуживание |
| 2 | :ЗУ2 (9 контуров) | Земельные участки (территории) общего пользования, автомобильный транспорт |
| 3 | :ЗУ3 (2 контура) | Железнодорожный транспорт |

Таблица № 4